建设项目竣工环境保护

验收监测报告书

XJJG/环境验收/（2017）第27号

| 项目名称： | 福建科之杰新材料有限公司年产 5万吨羧酸系减水剂项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 福建科之杰新材料有限公司 |

厦门市工程检测中心有限公司

2018年4月

厦门市工程检测中心有限公司

验收监测报告相关人员

| 建设单位： | 福建科之杰新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 麻秀星 |
| 编制单位： | 厦门市工程检测中心有限公司 |
| 法人代表： | 李晓斌 |
| 项目负责人： |  |
| 参加人员： |  |
| 建设单位联系方式 | 地址：漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号 电话：0596-6852720 邮编：363000 |
| 编制单位联系方式 | 地址：同安城南工业区凤岭路760号（柑岭中学对面） 电话：(0592)7110118 、2273755 邮编：361100 |

| 【声明】： | 1.本机构通过计量认证，享有使用“CMA”标志的资格。 2.本报告（含复制件）未盖“检验检测专用章”无效，涂改无效。 3.未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄；有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 4.对本报告若有异议，请向质管部申诉，申诉电话：（0592）2273710，电子信箱：quality@xmabr.com。 |
| --- | --- |

目录

一、前言	7

二、验收监测依据	9

三、工程概况	10

3.1	项目基本情况	10

3.2	项目建设内容	10

3.3	主要原辅材料及燃料	14

3.4	水源及水平衡	15

3.5	生产工艺	18

3.6	项目变动情况	23

四、环境保护设施	24

4.1	主要污染物、污染物处理和排放情况	24

4.2	环保设施状况	25

4.3	环境风险防范措施	28

4.4	环保设施投资及“三同时”落实情况	28

五、环评及其批复要求与落实	31

5.1	建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	31

5.2	福建科之杰新材料有限公司变更项目环评批复	38

六、验收监测评价标准	41

七、验收监测内容	42

7.1	监测点位、项目及频次	42

7.2	监测点位示意图	42

八、验收质量保证及质量控制	43

8.1	监测分析方法及监测设备	43

8.2	验收监测质量保证及质量控制	43

九、验收监测结果	45

9.1	验收监测期间工况	45

9.2	验收监测结果	45

9.3	污染物排放总量控制	53

十、清洁生产	54

十一、环境管理检查	56

11.1	建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况	56

11.2	项目建设的环保设施实际完成及运行情况	56

11.3	环境保护档案管理情况	56

11.4	环境保护规章制度的建立及其执行情况	56

11.5	环境保护人员配置情况	57

11.6	危险废物处置情况	57

11.7	建设期间和试生产阶段是否发生了扰民、投诉或污染事故	57

11.8	公众参与调查情况	57

十二、环境风险影响调查分析	59

12.1	环境风险分析	59

12.2	环境风险及其防治措施	59

十三、验收结论与建议	64

13.1	验收结论	64

13.2	建议	65

十四、附件	66

14.1	目录	66

14.2	项目委托书	67

14.3	项目环保局审批意见	68

14.4	项目营业执照	72

14.5	项目土地转让及土地使用证	73

14.6	项目卫星图	81

14.7	项目总平图	82

14.8	项目卫生防护距离包络线图	83

14.9	项目车间平面图	84

14.10	项目管网图及纳管证明	85

14.11	项目危险废物处置合同	86

14.12	项目环保设施处理方案（部分	94

14.13	项目公众参与（部分）	102

14.14	项目工况证明	104

14.15	项目现场照片	105

14.16	验收监测报告	109

14.17	项目“三同时”验收登记表	126

- 前言

福建科之杰新材料有限公司成立于2008年2月1日，公司厂址位于漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号，主要从事混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的研制、生产与销售。

随着住宅产业、新农村建设、西南水电站建设、公路网、客运专线建设的全面展开，我国对混凝土外加剂的需求旺盛，混凝土外加剂企业面临着极好的发展机遇。同时随着建筑技术的发展进步，对混凝土技术性能的要求逐步提高，羧酸类减水剂由于具有良好的技术性能，产品市场前景好。福建科之杰新材料有限公司发现羧酸系高性能减水剂项目在预拌混凝土较发达地区具有较大的市场需求，为充分发挥自身在技术、人才、资源、市场方面的优势，决定投资建厂。

福建科之杰新材料有限公司于2008年2月委托厦门新绿色环境发展有限公司编写《科之杰新材料（漳州）有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目环境影响报告书》，并于2008年4月24日取得招商局漳州开发区环境保护局批复（漳招管规字[2008]20号），同年开工建设。建设过程中，科之杰公司对原拟定的生产工艺方案进行了变动，按新生产工艺方案要求，原建设内容中的主体工程中建设了1#生产车间、2#生产车间不再建设，其余辅助工程则基本按原方案进行建设，原计划的3种方案变为4中生产方案，并于2010年建成并投入生产。由于生产工艺变更，变更后的项目需重新进行环境影响评价，于2013年8月苏州科太环境技术有限公司受福建科之杰新材料有限公司委托编写《福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目变更环境影响报告书》，并于2016年11月11日获得漳州市环境保护局对本项目的批复（漳环审[2016]23号）。

2017年9月11日厦门市工程检测中心有限公司（下统称我司）受福建科之杰新材料有限公司委托对年产5万吨羧酸系减水剂项目进行环境保护验收，我司接受委托后，即组织相关技术人员进行对项目现场进行勘察并收集了相关资料，详细调查厂区生产过程污染物产生、治理和排放流程，环保设施建设及其试运行情况和企业环境保护管理，在此基础上编制了年产5万吨羧酸系减水剂项目的竣工验收监测方案。在验收监测方案的基础上，我司于2017年9月12～13日进驻福建科之杰新材料有限公司开展建设项目竣工环境保护验收监测工作。

本次验收监测及调查的范围主要包括：

（1）项目废水产生及处置情况调查及监测；

（2）废气污染物的排放及处置情况调查及监测；

（3）厂界噪声排放情况的监测；

（4）固体废物产生及处置情况调查；

（5）企业环保措施落实情况及环境管理检查。

通过本次验收调查及监测，全面了解该项目年产5万吨羧酸系减水剂生产工艺配套的环保设施建设、运行，污染物的排放和环境管理情况，为环境管理部门提供项目验收的技术依据。

- 验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。

- 《福建省环境保护条例》（2012年3月29日修订）。

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2010年12月22日环境保护部令第16号修订）。

- 漳州市环境保护局2016年11月11日文件（漳环审[2016]23号）《关于福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目变更环境影响报告书的批复》。

- 苏州科太环境技术有限公司2013年8月起承担本项目的环境影响评价工作的《福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目变更环境影响报告书》。

- 福建科之杰新材料有限公司项目竣工环境保护验收监测业务委托书。

- 工程概况

  - 项目基本情况

福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目位于漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号，地理坐标为：东经118°01′19.23″-118°01′27.50″；北纬24°23′33.07″-24°23′38.07″，总用地面积34279m2，设总建筑面积16858.01m2。该项目建设1#车间(包含实验室，占地面积1918.9 m2、建筑面积7675.3m2)，1#仓库(占地面积1996.28 m2、建筑面积1996.28m2)、2#仓库(占地面积3274.26 m2、建筑面积6548.52m2)、办公楼(占地面积3274.26 m2、建筑面积6548.52m2)锅炉房(建筑面积53.76m2)。项目卫星图及厂区总平图详见附件5～6。

项目西侧厂界与台懋公司相邻，东侧厂界与空地相邻，北侧厂界紧邻道路，南侧厂界紧邻道路。项目西侧紧邻漳州台懋实业有限公司，北侧为工业区道路（八号路），隔着八号路约15m处为重庆万桥交通科技发展有限公司，东北侧约200m处为在建安置房，东侧200m处为开发区服务中心（行政办公为主），东南侧约300m处为通用厂房、福建成功红酒业有限公司，南侧为九号路约15m处为博研建材，西南侧约15m处为福建飞华实业有限公司。项目周边环境示意图见附件7。

  - 项目建设内容

项目总占地面积34279m2，总建筑面积16858.01m2，建设内容包括1#仓库、2#仓库、生产车间、办公楼、锅炉房、配电室、污水处理站等。本项目由主体工程、辅助工程、储运工程和环保工程组成。主体工程主要为羧酸系减水剂生产车间，辅助工程主要为供配电系统、供排水系统、供热系统及办公生活设施等，储运工程主要为原料及成品仓库，环保工程主要为“三废”处理构筑物。项目属新建项目，计划总投资17691万元，其中环保投资约为494.8万元，占总投资的比例为2.80%，员工50人，均不在厂区内食宿，年工作时间为300天，实行三班倒运转日工作24小时，年运行7200小时。根据现场勘察情况及收集的资料，项目实际投资为17691万元，实际环保投资494.8万元，员工50人，均不在厂区内食宿，年工作时间为300天，实行三班倒运转日工作24小时，年运行7200小时。

项目设计生产规模与实际生产规模详见表3.2-1。

表3.2-1项目设计生产规模与实际生产规模

| 序号 | 产品方案 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案1 | 羧酸系减水剂（酯类） | 5000t/a | 2500t/a | 减少50% |
| 2 | 方案2 | 羧酸系减水剂（高减水型） | 20000t/a | 10000t/a | 减少50% |
| 3 | 方案3 | 羧酸系减水剂（高保塌型） | 4500t/a | 2250t/a | 减少50% |
| 4 | 方案4 | 羧酸系减水剂（低敏感型） | 20500t/a | 10250t/a | 减少50% |
| 合计 | 50000t/a | 25000t/a | 减少50% |

本项目主要技术经济指标一览表见表3.2-2。

表3.2-2  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 34279m2 | 34279m2 | 与环评一致 |
| 2 | 建筑占地面积 | 7713.22m2 | 7713.22m2 | 与环评一致 |
|  | 其 中 | 1#仓库 | 1996.28m2 | 1996.28m2 | 与环评一致 |
|  |  | 2#仓库 | 3274.26m2 | 3274.26m2 | 与环评一致 |
|  |  | 生产车间 | 1918.9m2 | 1918.9m2 | 与环评一致 |
|  |  | 办公楼 | 195.3m2 | 195.3m2 | 与环评一致 |
|  |  | 锅炉房 | 53.76m2 | 53.76m2 | 与环评一致 |
|  |  | 配电室 | 193.12m2 | 193.12m2 | 与环评一致 |
|  |  | 污水处理站 | 81.6m2 | 81.6m2 | 与环评一致 |
| 3 | 建筑面积 | 16858.01m2 | 16858.01m2 | 与环评一致 |
|  | 其 中 | 1#仓库 | 1996.28m2 | 1996.28m2 | 与环评一致 |
|  |  | 2#仓库 | 6548.52m2 | 6548.52m2 | 与环评一致 |
|  |  | 生产车间 | 7675.73m2 | 7675.73m2 | 与环评一致 |
|  |  | 办公楼 | 390.6m2 | 390.6m2 | 与环评一致 |
|  |  | 锅炉房 | 53.76m2 | 53.76m2 | 与环评一致 |
|  |  | 配电室 | 193.12m2 | 193.12m2 | 与环评一致 |
| 4 | 建筑密度 | 22.4% | 22.4% | 与环评一致 |
| 5 | 容积率 | 0.49 | 0.49 | 与环评一致 |
| 6 | 绿地率 | 26.01% | 29% | 绿化面积加大 |

本项目组成见表3.2-3。

表3.2-3 本项目组成表

| 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 酯化、共聚生产车间（车间三楼） | 方案1：3个酯化反应釜、1个共聚反应釜；方案2：3个共聚反应釜；方案3：1个共聚反应釜；方案4：3个共聚反应釜。3个碳钢搅拌釜：2个10000L，1个5000L。1个大试釜（研发中心使用，偶尔用）。1个3000L的搪玻璃反应釜（停用）。 |
|  | 中和生产车间 （车间二楼） | 方案1：2个中和釜；公用4个中和釜。 |
|  | 复配生产车间 （车间一楼） | 复配工序生产线，主要生产设备为2个复配釜 |
|  | 丙烯酸投料生产车间（车间四楼） | 主要设备为塑料隔膜泵1台、电子平台秤1台，5000L储罐1台 |
| 辅助 工程 | 供热系统 （锅炉房） | 水蒸汽，由1台燃油锅炉提供 |
|  | 供配电系统 | 变压器以及相应配电柜等 |
|  | 供水系统 | 生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统 |
|  | 冷却系统 | 315m3循环冷却水池 |
|  | 排水系统 | 雨水管网、污水管网 |
|  | 办公生活设施 | 办公楼 |
| 储运 工程 | 原料储存 | 1#危险化学品仓库：1996.28m2 2#普通原材料仓库：6548.52m2 液碱：1个30000L储罐，1个15000L储罐 |
|  | 半成品 （母液） | 9个25000L储罐位于车间一楼；6个30000L储罐位于储罐区； 4个20000L储罐位于储罐区；1个50000L储罐位于储罐区； 4个100000L储罐位于储罐区；塑料桶150个。 |
|  | 成品储存 | 12个25000L储罐，塑料桶150个 |
|  | 道路 | 厂区物流干道 |
| 环保 工程 | 废气处理系统 | 酯化、共聚反应釜冷凝器 碱喷淋塔+25m排气筒 锅炉房排气筒：28m高 |
|  | 废水处理系统 | “物化+生化”处理站（40t/d） |
|  |  | 2个化粪池（20m3/个） |
|  |  | 实验室废水沉淀池（1m3+0.8m3） |
|  |  | 初期雨水暂存池（事故池300m3） |
|  | 地下水防范措施 | 1#监控井，井深60m |
|  |  | 2#监控井，井深50m |
|  |  | 3#监控井，井深50m |

表3.2-3 本项目组成表（续）

| 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 环保 工程 | 地下水防范措施 | 车间地面、仓库、事故池、污水站、围堰：防渗 |
|  |  | 污水管道：双壁波纹管（高密度聚乙烯） |
|  | 噪声 | 隔声、减振、距离衰减 |
|  | 固体废物 | 一般固废储存场所 |
|  |  | 污泥压滤设施 |
|  |  | 新建危废暂存场所（73m2） |
|  | 风险 | 事故池（300m3） |
|  |  | 仓库收集池（3个0.5m3、3个0.125m3） |
|  |  | 柴油罐围堰：86.25m3； 半成品及产品罐区围堰：300m3； 液碱罐围堰：61.36m3 |

项目主要生产设备见表3.2-4。

表3.2-4  主要生产设备一览表

| 方案 | 设备名称 | 型号及规格 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 搪玻璃反应釜 | 3000L | 3个 | 3个 | 与环评一致 |
|  |  | 6300L | 2个 | 2个 | 与环评一致 |
|  | 搪玻璃反应釜G | 5000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
|  | 冷凝回流装置 | GSH型 | 3套 | 3套 | 与环评一致 |
|  | 储罐 | 25000L | 3个 | 3个 | 与环评一致 |
| 方案二 | 搪玻璃反应釜A/B/C | 5000L | 3个 | 3个 | 与环评一致 |
| 方案三 | 搪玻璃反应釜H | 5000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
| 方案四 | 搪玻璃反应釜D/E/F | 5000L | 3个 | 3个 | 与环评一致 |
| 公用 | 搪玻璃反应釜 | 1000L | 3个 | 3个 | 与环评一致 |
|  |  | 1500L | 2个 | 2个 |  |
|  |  | 6300L | 4个 | 4个 | 与环评一致 |
|  |  | 3000L | 0个 | 1个 | 增加1个 |
|  | 去离子水净化器 | ZDROI-750 | 2个 | 2个 | 与环评一致 |
|  | 冷凝回流装置 | GSH型 | 9套 | 9套 | 与环评一致 |
|  | 自动中控系统 | —— | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 制氮机 | —— | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 汽车衡 | 100T | 1台 | 1台 | 与环评一致 |

表3.2-4  主要生产设备一览表（续）

| 方案 | 设备名称 | 型号及规格 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用 | 发电机组（备用） | SC312S | 1组 | 1组 | 与环评一致 |
|  | 吨桶 | 1t | 300个 | 300个 | 与环评一致 |
|  | 燃油锅炉 | 2t/h | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 电蒸汽锅炉 | 2t/h | 1台 | 0台 | 目前尚未建设 |
|  | 储罐 | 室内储罐区 | 20000L | 2个 | 2个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 25000L | 2个 | 2个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 25000L | 9个 | 9个 | 与环评一致 |
|  |  | 室外储罐区 | 25000L | 12个 | 12个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 30000L | 6个 | 6个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 20000L | 4个 | 4个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 50000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 30000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 15000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
|  |  |  | 100000L | 4个 | 4个 | 与环评一致 |
|  | 碳钢搅拌釜 | 10000L | 2个 | 2个 | 与环评一致 |
|  |  | 5000L | 1个 | 1个 | 与环评一致 |
|  | 碳钢塑搅拌釜 | 25000L | 2个 | 2个 | 与环评一致 |

  - 主要原辅材料及燃料

本项目主要有酯类羧酸系减水剂、高减水型羧酸系减水剂、高保塌型羧酸系减水剂、低敏感型羧酸系减水剂四个生产方案，项目原辅材料用量见表3.3-1。

表3.3-1 项目原辅材料总用量一览表

| 原辅材料 | 环评用量，t/a | 实际用量，t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPEG(聚乙二醇单甲醚) | 570 | 285 | 与环评一致 |
| 甲基丙烯酸 | 220.1 | 110.05 | 与环评一致 |
| 对苯二酚 | 1.0 | 0.5 | 与环评一致 |
| 吩噻嗪 | 0.9 | 0.45 | 与环评一致 |
| 衣康酸 | 25 | 12.5 | 与环评一致 |
| 硫酸 | 6 | 3 | 与环评一致 |

表3.3-1 项目原辅材料总用量一览表（续）

| 原辅材料 | 环评用量，t/a | 实际用量，t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯磺酸钠 | 25 | 12.5 | 与环评一致 |
| 过硫酸铵 | 40 | 20 | 与环评一致 |
| 液碱 | 632.49 | 316.245 | 与环评一致 |
| 白糖和葡萄糖酸钠 | 1348.82 | 674.41 | 与环评一致 |
| 松香类 | 79.754 | 39.877 | 与环评一致 |
| 乳化硅油 | 48.4 | 24.2 | 与环评一致 |
| 卡松 | 136.751 | 68.3755 | 与环评一致 |
| 去离子水 | 29150 | 14575 | 与环评一致 |
| 异戊烯醇聚氧乙烯醚 | 8263 | 4131.5 | 与环评一致 |
| 过氧化氢 | 201.72 | 100.86 | 与环评一致 |
| 维生素C | 47 | 23.5 | 与环评一致 |
| 硫代乙醇酸 | 54 | 27 | 与环评一致 |
| 丙烯酸 | 1401 | 700.5 | 与环评一致 |
| 丙烯酸羟乙脂 | 220 | 110 | 与环评一致 |
| 异丁烯醇聚氧乙烯醚 | 7554 | 3777 | 与环评一致 |
| 硫酸亚铁 | 2 | 1 | 与环评一致 |
| 0#轻柴油 | 320 | 160 | 与环评一致 |

  - 水源及水平衡

项目用水主要为生产过程用水、冷却循环用水、离子交换树脂再生用水、日常地面清洗用水、检修清洗用水、检测及试验用水、碱喷淋塔更换用水、高位槽清洗用水、锅炉用水及生活用水。项目生活污水经化粪池处理，生产废水经“物化+生化”的处理工艺进行处理，生活污水与生产废水经预处理达漳州招商局经济技术开发区污水处理厂进水水质要求后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂深度处理。据委托方陈述及其提供的资料统计，项目生产废水为4690.4t/a，生活污水为600t/a，项目建设有2个容积20m3的化粪池。项目用水量表详见表3.4-1；水平衡图详见图3.4-1。

表3.4-1 项目水平衡一览表  单位：t/a

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 生产用水 | 方案1 | 1906.5 | 进入羧酸系减水剂（酯类）产品 | 1906.5 |
|  | 方案2 | 5709 | 进入羧酸系减水剂（高减水型）产品 | 5709 |
|  | 方案3 | 1360 | 进入羧酸系减水剂（高保塌型）产品 | 1360 |
|  | 方案4 | 5599.5 | 进入羧酸系减水剂（低敏感型）产品 | 5599.5 |
| 冷却循环用水 | 800 | 进入污水站 | 700 |
|  |  | 冷却系统损耗 | 100 |
| 离子交换树脂再生用水 | 20.5 | 进入污水处理站 | 18.45 |
|  |  | 损耗 | 2.05 |
| 清洗地面用水 | 400 | 进入污水处理站 | 360 |
|  |  | 损耗 | 40 |
| 检修设备清洗用水 | 160 | 进入污水处理站 | 144 |
|  |  | 损耗 | 16 |
| 检修及试验用水 | 220 | 进入样品或蒸发 | 220 |
| 检测完地面清洗用水 | 1200 | 进入污水处理站 | 1080 |
|  |  | 损耗 | 120 |
| 高位槽清洗用水 | 36 | 进入污水站 | 32.4 |
|  |  | 损耗 | 3.6 |
| 碱喷淋塔更换用水 | 180 | 进入污水处理站 | 162 |
|  |  | 损耗 | 18 |
| 初期雨水 | 384 | 进入污水处理站 | 384 |
| 锅炉用水 | 1800 | 冷凝损耗 | 1620 |
|  |  | 进入污水处理站 | 180 |
| 生活用水 | 750 | 进入化粪池 | 600 |
|  |  | 损耗 | 150 |
| 合计 | 20525.5 | 合计 | 20525.5 |

图3.4-1 项目水平衡图  单位：t/a

  - 生产工艺

本项目年产5万吨羧酸系减水剂，采用4种方案生产，方案1生产总量的10％产品，方案2生产总量的40％产品，方案3生产总量的9％产品，方案4生产总量的41％的产品。方案1生产工艺为酯化、聚合、中和、复配，方案2、3、4生产工艺为聚合、中和、复配，生产的母液暂存于储罐中，该母液出厂前根据客户需求，加水复配。

生产工艺简介如下：

方案1：

酯化工序：依次加MPEG聚乙二醇单甲醚、对苯二酚、甲基丙烯酸、硫酸，吩噻嗪，再升温至110℃，反应压力为常压，恒温5h后降温到50℃往釜内加去离子水，生成酯化大单体水溶液。

聚合工序：加入一定的去离子水、甲基丙烯酸（酯化工序多余的量）、甲基丙烯磺酸钠和衣康酸，升温至90-95℃，然后分别在氮气保护下滴加酯化大单体的水溶液（1905kg）、4.4kg过硫酸铵的水溶液，滴加4-4.5h，保温0.5h，最后冷却到50℃。

中和工序：为了调节母液酸碱度，需要加入液碱中和。液碱中和至pH=6.5左右。

复配工序：加入白糖、葡萄糖酸钠、松香类引气剂、乳化硅油、卡松，复配后母液进入母液储罐。

注：项目使用复合阻聚剂（对苯二酚+吩噻嗪）比使用单一阻聚剂（对苯二酚）阻聚效果更好，用量更低。

方案2：

聚合工序：往反应釜中加入计量好的异戊烯醇聚氧乙烯醚和去离子水，升温到80℃后开始滴加丙烯酸水溶液、过氧化氢水溶液、维生素C水溶液、硫代乙醇酸水溶液，滴加完毕恒温反应40-50min。

中和工序：为了调节母液酸碱度，需要加入液碱中和。液碱中和至pH=6.5左右。

复配工序：加入白糖、葡萄糖酸钠、松香类引气剂、乳化硅油、卡松，复配后母液进入母液储罐。

方案3：

聚合工序：往反应釜中加入计量好的异戊烯醇聚氧乙烯醚和去离子水，升温到80℃后加入计量好的丙烯酸羟乙酯、过氧化氢水溶液、维生素C水溶液、硫代乙醇酸进行聚合反应，反应压力为常压，滴加完毕恒温反应0.6h。

复配工序：加入白糖、葡萄糖酸钠、松香类引气剂、乳化硅油、卡松，复配后母液进入母液储罐。

方案4：

聚合工序：将计量好的异丁烯醇聚氧乙烯醚和去离子水分别投入反应釜，搅拌均匀后，升温到80℃后，开始均匀滴加丙烯酸水溶液、过氧化氢水溶液、维生素C水溶液、硫代乙醇酸水溶液；滴加完毕后继续恒温反应20-40min。

中和工序：为了调节母液酸碱度，需要加入液碱中和。液碱中和至pH=6.5左右。

复配工序：加入白糖、葡萄糖酸钠、松香类引气剂、乳化硅油、卡松，复配后母液进入母液储罐。

复配工序：上述工序完成后产生的是羧酸系减水剂母液，母液在出厂外售前根据客户需要，在复配釜中加水混合搅拌。

氮气保护：空气中的氧有显著的阻聚作用，氧和系统中的丙烯酸类自由基可发生反应，形成比较不活泼的过氧自由基。

Mx+O2→ Mx－O-O

过氧自由基本身或与其它丙烯酸类自由基发生歧化或偶合终止，过氧自由基也可与少量单体加成，形成分子量很低的聚合物，所以聚合反应必须在氮气保护下以隔绝氧气阻止氧气的阻聚作用。

本项目主要污染物为冷却循环水、日常地面清洗、检修清洗水、碱喷淋塔更换用水、锅炉水等生产废水；员工日常生产生活产生的生活污水；酯化、聚合、复配过程中产生的废气；各类机台、风机等运行产生的噪声；废包装袋等一般废物及不合格品、废有机溶剂储罐等危险废物；员工生活产生的生活垃圾。

方案1到方案4生产工艺流程图及产污环节详见图3.5-1—图3.5-4。

  - 项目变动情况

本项目按照环评及其批复进行建设及生产，未出现偏离及发生变动情况。

- 环境保护设施

  - 主要污染物、污染物处理和排放情况

    - 废水污染物及排放情况

根据项目实际生产及工艺流程进行分析，项目产品在生产反应直至反应完成均在密闭反应釜中进行，不损失水量，水全部进入产品，不外排。本项目排放的废水有离子交换树脂再生废水、冲洗地面和检修清洗产生的废水、试验室试验产生的废水、冷却循环废水、检测完地面清洗废水、高位槽清洗废水、碱喷淋塔更换废水、锅炉更换废水、初期雨水以及职工的生活污水等。项目生活污水经过三级化粪池处理后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂，最终排入厦门外港；生产废水经过“物化+生化”的处理工艺处理达标后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂，最终排入厦门外港。

    - 废气污染物及排放情况

本项目废气主要来源于反应釜挥发的VOCs（甲基丙烯酸、丙烯酸）、少量的硫酸雾，过硫酸铵分解产生的NH3，丙烯酸投料桶挥发的VOCs（丙烯酸）。废气主要在酯化、聚合、中和工序及丙烯酸投料桶产生。方案1、2、3、4的酯化、聚合工序均在车间三楼，中和工序在车间二楼。项目建设有3套废气处理设施。反应釜上面吸收罩收集挥发的生产废气，而后通过管道引致顶楼喷淋塔吸收后高空排放。项目建设有1个锅炉房，以轻质柴油为燃料，燃烧废气通过1跟28m高排气筒高空排放。

    - 噪声污染物及排放情况

本项目的噪声主要来自反应釜和复配釜搅拌产生的噪声以及试验室混凝土搅拌机搅拌混凝土产生的噪声，锅炉房运行时鼓风机产生的噪声。反应釜、各类泵设弹簧减振器及基座；通过车间隔声设施进行隔声及距离消减，噪声对外影响较小。

    - 固废污染物及排放情况

项目固体废物包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

生活垃圾：项目员工生产生活产生的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

一般固废：项目主要有废有机溶剂、项目试验室试验过程产生的废土（废弃水泥砂浆和混凝土，破型试验后的试块，废弃砂石）、废气分子筛等一般固废。项目一般固废集中收集，定点存放，连同生活垃圾一起由环卫部门定期清运处理。

危险废物：项目产生的危险废物主要为项目污水处理站及离子交换树脂定期产生的污泥、项目有机溶剂废包装袋、废油罐及实验室废液。项目产生的危险废物由企业暂存于防渗危废场所内，委托福建绿洲固体废物处置有限公司定期清运处理。固体废物种类详见表4.1。

表4.1固体废物一览表

| 固体废物种类 | 产生环节 | 废物类别 | 处置方式 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验废土 | 检测、试验 | 一般工业废物 | 外运 | 间断排放 |
| 废碳分子筛 | 制氮机 | 一般工业废物 | 外运 |  |
| 废有机溶剂 | 原料使用过程及不合格品 | 一般工业废物 | 外运 |  |
| 生活垃圾 | 生产、办公、生活等 | 一般废物 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 废抹布 | 机台维修 | 一般废物 |  |  |
| 污泥 | 废水处理 | 危险废物HW49 （900-046-49） | 委托福建绿洲固体废物处置有限公司定期处理 |  |
| 废包装袋 | 原材料 | 危险废物HW49 （900-041-49 |  |  |
| 废离子交换树脂 | 离子交换树脂 | 危险废物HW13 （900-015-13） |  |  |
| 实验室废液（化学实验废药品） | 实验分析 | 危险废物HW49 （900-047-49） |  |  |

  - 环保设施状况

    - 废水处理设施

本项目建设有2个容积为20m3的化粪池，生活污水经过管网进入三级化粪池进行预处理，而后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂，最终排入厦门外港；

本项目建设有1个污水处理站，其处理设计处理能力为40t/d，本项目生产废水产生量为4690.4t/a，项目年工作日为300d，则项目产生废水量为15.6 t/d，污水处理站处理能力满足该项目需求。项目废水处理工艺详见图4.1。

工艺说明：生产废水处理过程主要靠“物化+生化”的处理工艺，车间排出的生产废水先流入集水井，集水井内设有污水提升泵，定期将集水井内的废水抽至调节池。当调节池中的废水水位达到一定高度时，启动调节池中的废水泵（一用一备），将废水提升至芬顿反应系统，芬顿反应系统投加的药剂有硫酸、双氧水和硫酸亚铁，充分反应后废水中会产生一定量的污泥。然后废水自流入初沉池，废水中的悬浮污泥通过重力沉淀的作用沉聚于初沉淀底部的锥形斜斗，起到泥水分离的作用。初沉池上部较清的废水经布水管依次流入水解酸化池、生物接触氧化池，经过这两个单元的生化处理后废水中的大量有机物质得到降解，使废水得到再次的净化。

经生化处理后废水再通过二沉池泥水分离，然后再通过标准排放口达标排放。二沉池和初沉池的作用相同，只需定期启动排泥设备将污泥排放到污泥浓缩池，启用板框压滤机将污泥脱水干化后委托有资质的固废处理公司安全处置，压泥产生的滤液则排回调节池重新处理。

    - 废气处理设施

项目废气主要通过喷淋塔吸收后通过25m高管道高空排放。其主要处理工艺详见图4.2。

工艺说明：喷淋吸收塔适用于废气中被吸收组分浓度低，易于与吸收剂反应的体系，具有吸收效果好，阻力小，不易结垢堵塞，设备投资少等优点。废气经冷凝器冷凝处理后排入氢氧化钠水溶液吸收塔处理装置处理，VOCs（甲基丙烯酸、丙烯酸）、硫酸雾均为酸性气体，与氢氧化钠发生中和反应，且均溶于水。碱喷淋塔吸收过程发生的主要化学反应如下：

甲基丙烯酸：CH2=C(CH3)COOH＋NaOH→CH2=C(CH3)COONa＋H2O

丙烯酸：CH2=CHCOOH＋NaOH→CH2=CHCOONa＋H2O

硫酸雾：H2SO4+ NaOH→NaSO4+ H2O

    - 固废处理设施

厂内专门建设固废堆放场，并在厂区各个区域设置分类垃圾回收桶，将固废进行分类收集处理，定期进行处置。项目建设有1间面积为76m2的危废储存间。危险废物集中收集后委托福建绿洲固体废物处置有限公司定期处理。项目制定了危险废物仓库管理制度，并建立危险废物出入库台账。

  - 环境风险防范措施

项目污水处理设施发生故障时，废水未经处理直接由排污口排放，未经处理排放的废水对污水处理厂的运营负荷将产生一定的影响。因此，为防止废水非正常排放对污水处理厂的影响，项目建设单位已在厂区东北侧建设一300m3的应急事故池，该事故池容积已考虑污水处理设施发生故障时一天的暂存量。污水处理站发生故障后立即组织相关人员对故障进行处理，在1天以内恢复污水处理站的正常运行，采用泵将事故池中的水抽至污水站处理。

厂区设置有现场视频监视器，随时注意各设施运行动向，以便及时发现问题，处理问题，防范风险事故，尽量降低对周边环境的影响。

  - 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际投资为17691万元，实际环保投资200万元，环保投资占总投资额的1.13%。其中，废水处理设施60万元，废气处理设施50万元，噪声10万元，固体废物30万元，绿化及生态方面投资20万元，其他投资40万元。项目按照环评及其批复的要求进行建设，环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

环保设施“三同时”落实情况详见下表：

表4.4福建科之杰新材料有限公司迁建项目

环保设施“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 污染源 | 环保处理设施（措施） | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 地面清洗废水、试验废水、碱喷淋塔更换废水、离子交换树脂再生废水、冷却循环废水、高位槽清洗废水、碱喷淋塔更换废水、锅炉更换废水、初期雨水、生活污水 | 水污染防治措施 | 出水水质符合漳州开发区污水处理厂进水水质要求（COD≤300、BOD5≤150、SS≤100、NH3-N≤40） | 项目建设2个容积20 m3的化粪池；1套处理能力为40t/d的污水处理系统（物化+生化）；1个容积300m3的事故应急池。初期雨水储存事故池，分批次送入污水处理系统，生活污水经化粪池预处理，生产废水与初期雨水均进入项目厂区内污水站处理，处理后处理后达到漳州开发区污水处理厂进水水质要求（COD≤300、BOD5≤150、SS≤100、NH3-N≤40）经开发区污水管网纳入招商局漳州开发区污水处理厂深度处理。 |
| 2 | 噪声 | 噪声污染防治措施 | 符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类功能区的排放限值 | 项目车间反应釜产生的噪声利用车间隔声措施降噪；鼓风机、制氮机采取减振、车间隔声措施。厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 |

表4.4福建科之杰新材料有限公司迁建项目

环保设施“三同时”落实情况一览表（续）

| 序号 | 污染源 | 环保处理设施（措施） | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 废气 | 大气污染防治措施 | VOCs排放符合DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中VOCs的排放限值；锅炉废气排放浓度符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉污染物排放浓度限值。 | 酯化、聚合生产过程产生的VOCs经冷凝器冷凝、碱喷淋塔吸收处理；中和工序产生NH3及残留的VOCs、硫酸雾经碱喷淋塔吸收处理；丙烯酸投料桶挥发的VOCs经碱喷淋塔吸收处理； 碱喷淋塔处理后通过25m高的排气筒排放。燃料废气(烟尘、SO2、NOx)通过28m高的排气筒排放。 |
| 4 | 固废 | 固体废物污染防治措施 | 国家有关法律法规政策执行 | 危险废物：固定容器集中收集并贴上符合标准的标签后，暂存在防雨防渗的危废暂存场所（1#仓库西侧73m2），委托福建绿洲固体废物处置有限公司处理； 一般固废：定期外运； 生活垃圾：环卫部门处置。 |
| 5 | 其他 | 设置环境防护距离 | 不小于100m的卫生防护距离 | 项目西侧厂界与台懋公司相邻，东侧厂界与空地相邻，北侧厂界紧邻道路，南侧厂界紧邻道路。离厂区最近的在建安置房及开发区服务中心距离也有200m ，卫生防护距离符合环评批复。 |

- 环评及其批复要求与落实

  - 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

    - 项目概况

福建科之杰新材料有限公司成立于2008年2月1日，法人代表为麻秀星，主要从事混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的研制、生产与销售。科之杰公司厂址位于漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号，地理坐标为：东经118°01′20″-117°59′06″；北纬24°24′44″-24°24′00″，占地面积34279 m2，建筑面积16858.01m2。

科之杰公司于2008年2月委托厦门新绿色环境发展有限公司编写《科之杰新材料（漳州）有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目环境影响报告书》，并于2008年4月24日取得招商局漳州开发区环境保护局批复，原批复的《年产5万吨羧酸系减水剂项目》内容为建设1#、2#车间(建筑面积16000m2)，采用3种方案生产，生产过程所需蒸汽采用电蒸汽锅炉提供，年产量达5万吨羧酸系减水剂。但于2010年建设单位发现可在生产工艺上做变动，只需建设1#车间(建筑面积7675.3m2)，采用4种方案来生产，由于电蒸汽锅炉在工艺上无法满足生产需求，需新增一台燃0#轻柴油锅炉，使得原本计划需要1#、2#车间生产才可达5万吨/年的羧酸系减水剂，可由1#车间直接完成年产5万吨羧酸系减水剂的产量。建设单位投入17691万元建设该项目，并于2010年投产。

项目主要环境影响是施工期植被破坏、水土流失、施工扬尘和施工噪声；运营期间主要环境问题是生产废水和生产废气对环境的影响。

    - 工程环境影响评估

水环境影响

（1）环境保护目标

水环境保护目标：厦门外港海域水质符合环境功能区划要求。

（2）环境功能区划和环境质量现状

纳污水域厦门外港海域属开放式海湾，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准。纳污水域厦门外港海水水质现状监测结果表明：各参评指标（pH值、DO、COD、石油类）中，除RG09站位DO在丰水期的大小潮期超出第二类但符合第三类海水水质标准外，其余各项指标均可达到第二类海水水质标准，工程海域水质处于良好水平。

- 水环境影响预测

本项目经厂区内污水站处理后的废水可以排入开发区污水处理厂；本项目废水排放量16.02m3/d，仅占开发区污水处理厂剩余处理量的0.32%，污水处理厂可以接纳本项目废水。本项目废水排放对项目周边环境影响小。

- 采取主要环保措施
    收集的初期雨水储存于厂区东北侧事故池，分批次送入“物化+生化”处理系统处理，灭火后的消防水利用事故池，将灭火后的消防水收集起来，经厂区污水处理站处理后排放。项目生活污水与其它废水一起经厂区污水处理站处理达三级标准，生活污水与其它废水均纳入开发区污水管网。

项目排放废水未经处理直接排放具有一定危害性，为防止因处理设施处理失败而导致出水超标或其它事故性排放的发生，建设单位已设置足够容量的废水事故池(300m3)，接收可能的事故性排放废水，杜绝废水事故排放现象。

大气环境影响

(l）环境空气保护目标：项目所在区域大气环境质量达到环境功能区划要求。

- 环境空气质量现状：评价区域为规划为二类大气环境功能区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准。通过本次评价的现状资料的收集及现场监测，各类指标均能达到空气质量要求，评价区域大气环境质量现状良好。

- 环境空气影响分析结论
     根据对敏感目标的现状监测数据可知，SO2、NOx、烟尘可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；VOCs可达《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；NH3、硫酸雾可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度，臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），废气排放对敏感目标的影响小。

- 主要环保措施

本项目主要大气污染源VOCs(甲基丙烯酸、丙烯酸)、少量的硫酸雾，过硫酸铵分解产生的NH3，丙烯酸投料桶挥发的VOCs(丙烯酸)，废气从反应釜的排气管排出，反应釜排气口处接冷凝器，VOCs (甲基丙烯酸、丙烯酸)经冷凝后回流于反应釜，少量尾气由2000m3/h的风机抽至车间顶部的碱喷淋塔进一步处理，经两级处理后通过25m高以上排气筒可达标排放。

项目燃料废气主要来源于1台2t/h燃油蒸汽锅炉，锅炉以轻柴油为燃料，燃料燃烧时产生的废气通过一根28m高排气筒达标排放。

声环境影响

(l）声环境保护目标：项目所在区域噪声达到声环境功能区划要求。

- 声环境质量现状：声环境现状监测结果表明，所在区域声环境质量现状较好，均能达标。

- 声环境影响预测结论
    根据现状监测结果，项目昼间、夜间噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，项目厂界噪声对周围环境影响不大。

- 主要环保设施

采用低噪声设备，同时对高噪声设备采取隔声降噪、减振措施，噪声影响较大的厂界建实心围墙。

固体废物

- 固体废物产生量、处置量

项目固废主要为试验室试验产生的废土（包括废弃水泥砂浆和混凝土，破型试验后的试块，废弃砂石，地板清扫收集的粉尘）、废碳分子筛、污水处理站定期产生的污泥、废有机溶剂、废抹布、原材料包装物、废离子交换树脂、实验室废液及生活垃圾等，固废产生量约31.15t/a。

- 环保措施

项目试验室试验过程产生的废土约为3t/a，主要为废弃水泥砂浆和混凝土，破型试验后的试块，废弃砂石，废土定期收集后外运；制氮机碳分子筛需定期更换，据建设单位提供，约5年更换一次，一次产生量为0.05t，废碳分子筛定期外运；项目废有机溶剂产生量约为10t/a，定期外运。项目职工为50人，均不住宿，根据业主提供资料，生活垃圾产生量约为3.8t/a；项目设备日常维修过程产生的沾染机油的废抹布等，产生量1t/a，混入生活垃圾。生活垃圾及混入生活垃圾中的废弃抹布由环卫部门定期清运处理。建设单位已于1#仓库西侧设一73m2危废暂存场所，定期委托有资质单位进行处理。经过采取有效的处理措施后，建设项目所产生固体废物可基本实现零排放，不会对周围环境产生不利的影响。

地下水环境影响

（1）环境质量现状

地下水水质现状监测结果表明，地下水水质现状良好，监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水质标准，说明该地区的地下水未受到污染。

（2）环境影响分析

本项目的运营不会造成地下水水质的污染，污水水质简单，为防止生产过程物料、废物等跑、冒、滴、漏污染地下水，应取防渗措施，不会对项目区域水文地质环境造成影响。

（3）主要环保措施

厂区执行“雨污分流、清污分流”； 事故池、污水处理池、化粪池等厂区污水处理设施作防渗防漏处理；生产车间、库区、固废暂存场地面硬化，并作防渗漏处理。

环境风险

本项目的主要环境风险源主要为液体仓库区（甲基丙烯酸、丙烯酸、硫酸）等危化品，柴油储罐罐区，车间反应釜生产装置区，锅炉房。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中“关于物质危险性标准”进行项目环境风险源识别，本项目所使用的原辅材料不构成重大危险源，本项目环境风险评价工作定为二级。为减小本项目对周边环境的风险影响，建设单位应加强环评中提到的风险防范措施。

在采取本评价提出的各种防范措施后，本项目产生的风险对周边环境的影响是可以接受的。

公众参与

采用张贴公告、发放调查表和随访的方式对项目影响区域内的公众进行调查。从公众参与调查结果表明，公众基本上支持该项目的建设，认为项目的建设将促进漳州建筑业的发展，同时也可以对相关行业起到积极的推动作用，有利于区域经济的发展。同时也建议企业做好环境保护工作，为保护当地环境做出贡献。

    - 环评总结论

- 与国家产业政策的一致性

羧酸系减水剂不属于《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）中限制类及淘汰类。本项目的建设符合国家当前产业政策的要求。

- 选址与相关规划的相容性

本项目选址于漳州招商局经济技术开发区，符合《漳州招商局经济技术开发区总体规划（2010-2030）》，项目选址合理。

本项目选址与水、大气、声环境功能区划是相容的。

- 清洁生产

项目采用清洁、高效、无毒的工艺，生产出具有大减水、高保坍、高增强、低收缩等多种功能的水性羧酸类接枝共聚物混凝土高效减水剂。在技术工艺、设备及过程控制等方面处于国内先进水平，在总体上能够达到清洁生产的要求，建议本项目建成后进行全面的清洁生产审核，并建立ISO14001环境管理体系，以进一步提高清洁生产水平。

- 环境保护措施

项目收集的初期雨水储存于事故池，分批次送入“生物化学法”处理系统处理。灭火后的消防水利用生产作业区的环状水沟、事故池、罐区的围堰和仓库的收集池，将灭火后的消防水收集起来，经污水处理站处理后排放。项目生活污水与其它废水经污水处理站处理后纳入开发区污水管网。

项目合成过程中产生的废气从反应釜的排空管排出，反应釜排气口处接冷凝器，甲基丙烯酸、丙烯酸、硫酸雾经冷凝后回流于反应釜，少量尾气由2000m3/h的风机抽至车间顶部的碱喷淋塔进一步吸收处理，经两级处理后通过25m高以上排气筒可达标排放。燃油锅炉燃料废气通过28m高排气筒排放。

采取有效的减振、消声降噪措施，在鼓风机的进口管道上加消声器；经监测，厂界噪声可达标。

项目一般固废定期外运，危废委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运进行无害化处置。

- 综上所述，本项目采用的污染物治理措施切实可行。

- 达标排放

本项目在落实报告书提出的废水、废气、噪声和固体废物污染治理措施后，可使废水和废气稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，噪声应采取进一步治理达标。

- 污染物排放总量控制

本项目通过清洁生产、生产全过程污染控制及采取有效的治理措施，建成投产后排放的废气、废水、噪声及固体废物均可实现达标排放。废水、废气污染物得到很大程度削减；固体废物均得到合理处置或无害化处理，不外排。

项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经污水处理站预处理，废水经预处理达污水处理厂进水水质要求后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂深度处理，本项目需申请的水污染物COD及氨氮总量应通过海峡股权交易中心购得总量。

项目燃油锅炉燃料废气主要污染物为烟尘、SO2和NOx，经监测废气可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），企业应通过海峡股权交易中心购得总量。

- 公众意见

从公众参与调查结果表明，公众基本上支持该项目的建设，同时也建议企业做好环境保护工作，为保护当地环境做出贡献。

    - 环评综合结论

福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目变更位于漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号，项目的建设符合《漳州招商局经济技术开发区总体规划（2010-2030）》，选址基本可行；项目建设符合国家产业政策，基本符合清洁生产要求；污染治理措施经济合理，技术可行，污染物可做到达标排放，并满足区域总量控制要求和环境功能区划要求。

综上所述，该工程在运行过程产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在落实清洁生产方案、严格采取本评价提出各项环境保护措施实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案，确保污染治理设施正常运行的基础上，项目污染物排放可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，对环境的影响从总体上分析，可控制在当地环境的承载范围内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

  - 福建科之杰新材料有限公司变更项目环评批复

福建科之杰新材料有限公司变更项目环评批复详见表5.2。

表5.2福建科之杰新材料有限公司变更项目

环评中主要环节保护措施和验收要求及落实情况一览表

| 序号 | 污染源 | 环保处理设施（措施） | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 地面清洗废水、试验废水、碱喷淋塔更换废水、离子交换树脂再生废水、冷却循环废水、高位槽清洗废水、碱喷淋塔更换废水、锅炉更换废水、初期雨水、生活污水 | 水污染防治措施 | 出水水质符合漳州开发区污水处理厂进水水质要求（COD≤300、BOD5≤150、SS≤100、NH3-N≤40） | 项目建设2个容积20 m3的化粪池；1套处理能力为40t/d的污水处理系统（物化+生化）；1个容积300m3的事故应急池。初期雨水储存事故池，分批次送入污水处理系统，生活污水经化粪池预处理，生产废水与初期雨水均进入项目厂区内污水站处理，处理后处理后达到漳州开发区污水处理厂进水水质要求（COD≤300、BOD5≤150、SS≤100、NH3-N≤40）经开发区污水管网纳入招商局漳州开发区污水处理厂深度处理。 |
| 2 | 噪声 | 噪声污染防治措施 | 符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类功能区的排放限值 | 项目车间反应釜产生的噪声利用车间隔声措施降噪；鼓风机、制氮机采取减振、车间隔声措施。厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 |

表5.2福建科之杰新材料有限公司迁建项目

环评中主要环节保护措施和验收要求及落实情况一览表（续）

| 序号 | 污染源 | 环保处理设施（措施） | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 废气 | 大气污染防治措施 | VOCs排放符合DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中VOCs的排放限值；锅炉废气排放浓度符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉污染物排放浓度限值。 | 酯化、聚合生产过程产生的VOCs经冷凝器冷凝、碱喷淋塔吸收处理；中和工序产生NH3及残留的VOCs、硫酸雾经碱喷淋塔吸收处理；丙烯酸投料桶挥发的VOCs经碱喷淋塔吸收处理； 碱喷淋塔处理后通过25m高的排气筒排放。燃料废气(烟尘、SO2、NOx)通过28m高的排气筒排放。 |
| 4 | 固废 | 固体废物污染防治措施 | 国家有关法律法规政策执行 | 危险废物：固定容器集中收集并贴上符合标准的标签后，暂存在防雨防渗的危废暂存场所（1#仓库西侧73m2），委托福建绿洲固体废物处置有限公司处理； 一般固废：定期外运； 生活垃圾：环卫部门处置。 |
| 5 | 其他 | 设置环境防护距离 | 不小于100m的卫生防护距离 | 项目西侧厂界与台懋公司相邻，东侧厂界与空地相邻，北侧厂界紧邻道路，南侧厂界紧邻道路。离厂区最近的在建安置房及开发区服务中心距离也有200m ，卫生防护距离符合环评批复。 |

表5.2福建科之杰新材料有限公司迁建项目

环评中主要环节保护措施和验收要求及落实情况一览表（续）

| 序号 | 污染源 | 环保处理设施（措施） | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其他 | 环境风险应急预案 | 制定完善的环境风险应急预案，落实各项环境风险防范措施；公开环境信息，加强与沿线公众的沟通，及时解决公众担忧的环境问题，维护群众环境权益和社会稳定 | 项目制定有环境风险应急预案，并通过专家评审；项目制定危险废物仓库管理规定，并按规定规范日常运行。项目未出现投诉问题及环境突发事故。 |
| 7 | 其他 | 环评报告书分送相关部门，接受监督检查 | 收到批复后一个月内，将经批复的环境影响报告书分送市环境监察大队、市环境应急与事故调查中心、漳州开发区环保局，并接受其监督检查 | 收到批复后马上将经批复的环境影响报告书分送市环境监察大队、市环境应急与事故调查中心、漳州开发区环保局，并经常接受及配合监督检查。 |

- 验收监测评价标准

根据福建科之杰新材料有限公司变更项目环境影响报告书及其批复，项目废水排放执行漳州招商局经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。VOCs排放执行DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中VOCs的排放限值；NH3、臭气浓度执行GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》的排放限值；硫酸雾执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准；锅炉废气排放浓度执行GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉污染物排放浓度限值。项目厂界噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，各标准值详见表6.1。

表6.1验收监测评价标准

| 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | pH | 6～9 | 漳州招商局经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  | SS | 100mg/L |  |
|  | CODcr | 300 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 40 mg/L |  |
|  | BOD5 | 150 mg/L |  |
| 废气排放口 | VOCs | 排放浓度：80 mg/m3 排放速率：8.3kg/h | DB12/524-2014天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2 |
|  | NH3 | 排放速率：14kg/h | GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 6000（无量纲） |  |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度：45 mg/m3 排放速率：5.7kg/h | GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准 |
| 锅炉排气筒排放口 | 烟尘 | 排放浓度：30 mg/m3 | GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉污染物排放浓度限值 |
|  | SO2 | 排放浓度：200 mg/m3 |  |
|  | NOx | 排放浓度：250 mg/m3 |  |
| 厂界四周 | 厂界噪声昼间 | 65dB(A) | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
|  | 厂界噪声夜间 | 55dB(A) |  |

- 验收监测内容

  - 监测点位、项目及频次

根据福建科之杰新材料有限公司变更项目环境影响报告书及其批复，拟定监测情况详见下表：

| 类别 | 点位 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口进、出口 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮 | 2点，2天，每天3次 |
| 废气 | 废气总排口进、出口 | VOCs、NH3、硫酸雾 | 3个进口、1个出口，2天，每天3次 |
| 废气 | 废气总排口出口 | 臭气浓度 | 1个点位，2天，每天3次 |
| 废气 | 废气总排口出口 | 烟尘、SO2、NOx | 1个点位，2天，每天3次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 | 4点，2天，昼夜各1次 |

  - 监测点位示意图

监测点位示意图详见下图

- 验收质量保证及质量控制

  - 监测分析方法及监测设备

项目监测分析方法及检出限、监测设备详见表8.1。

表8.1项目监测分析方法及检出限、监测设备

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 方法标准 | 仪器设备 | 型号规格 | 校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 多参数分析仪 | DZS-706 | 2018-01-12 |
| 2 | SS | 重量法 | GB 11901-1989 | 电子分析天平 | AUW120D | 2018-08-16 |
| 3 | CODcr | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 25ml | 2018-5-5 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 7230 | 2018-02-24 |
| 5 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 酸式滴定管 | 25ml | 2018-5-5 |
| 8 | 臭气浓度 | 三点比较式嗅袋法 | GB/T 14675-1993 | —— | —— | —— |
| 9 | 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 离子色谱仪 | 883 | 2018-07-21 |
| 10 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 可见分光光度计 | 7230 | 2018-02-24 |
| 11 | VOCs | 气相色谱法 | GB/T 18883-2002 附录C | 气相色谱仪 | GC9800 | 2019-04-21 |
| 12 | 烟尘 | 重量法 | GB 5468-1991 | 电子分析天平 | AUW120D | 2018-08-16 |
| 13 | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 自动烟尘(气)测试仪 | YQ3000-C | 2018-06-11 |
| 14 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 自动烟尘(气)测试仪 | YQ3000-C | 2018-06-11 |
| 15 | 厂界噪声 | 多功能声级计直读 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 | AWA5688 | 2018-04-04 |
| 16 |  |  |  | 声校准器 | AWA6221A | 2018-04-04 |

  - 验收监测质量保证及质量控制

为确保监测结果的准确性和科学性，此次现场采样监测及实验室分析等程序始终按我司《质量管理手册》中的各项规定，全过程实施质量控制。

- 在验收监测开始前，组织参与本项目的有关人员学习和了解本项目的工艺流程和环保设施等基本情况，明确本次监测的目的和工作内容。

- 验收监测期间，项目工况稳定，达到75%以上，环保设施运行正常；废水采样过程严格按照HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》的要求，确保全程进行质量控制和质量保证。

- 验收监测过程中使用的布点、采样、分析测试方法，全部选择国家和行业标准分析方法和监测技术规范。

- 参加本项目验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗；所使用的仪器设备均经过计量认证合格并在有效期内。

- 水样采样过程中采集不少于10%的平行样对质量进行控制。

- 实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行样测定、盲样考核等质控手段，保证监测数据的准确性。

- 验收监测结果

  - 验收监测期间工况

厦门市工程检测中心有限公司于2017年9月12日～13日对本项目进行验收监测，本项目为生产型企业，日均可生产减水剂166.67t，验收监测期间，2017年9月12日生产减水剂127.2t，达到工况76.3%；2017年9月13日生产减水剂132.5t，达到工况79.5%，环保设施运行正常，符合验收要求。

  - 验收监测结果

    - 废水监测结果

厦门市工程检测中心有限公司2017年9月12～13日两天对该项目的废水总排放口进行了采样并分析，监测数据统计详见表9.2.1：

表9.2.1废水监测结果表

| 样品类别 | 水和废水 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 监测项目 | 1#进口检测结果 | 2#出口检测结果 | 处理效率 | 出口达标情况 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 结果 |  |  |
| 2017年9月12日 | 废水处理设施 | pH（无量纲） | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4～7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5～7.6 | —— | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 32 | 28 | 35 | 32 | 21 | 23 | 26 | 23 | 26.2% | 达标 |
|  |  | NH3-N（mg/L） | 2.42 | 2.46 | 2.37 | 2.42 | 0.270 | 0.262 | 0.275 | 0.269 | 88.9% | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 390 | 396 | 404 | 397 | 86 | 93 | 91 | 90 | 77.3% | 达标 |
|  |  | BOD5（mg/L） | 113 | 118 | 120 | 117 | 17.2 | 18.5 | 18.0 | 17.9 | 84.7% | 达标 |
| 2017年9月13日 | 废水处理设施 | pH（无量纲） | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4～7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5～7.6 | —— | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 32 | 36 | 38 | 35 | 26 | 24 | 21 | 24 | 33.0% | 达标 |
|  |  | NH3-N（mg/L） | 2.57 | 2.54 | 2.60 | 2.57 | 0.297 | 0.276 | 0.288 | 0.287 | 88.8% | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 423 | 409 | 411 | 414 | 87 | 95 | 92 | 91 | 78.0% | 达标 |
|  |  | BOD5（mg/L） | 129 | 122 | 126 | 126 | 17.5 | 18.7 | 17.6 | 17.9 | 85.7% | 达标 |
| 备注 | 上述数据来源于“XJJG/环境检测/（2017）第626号”检测报告。 |

根据表9.2.1，验收监测期间内，工况符合要求，该项目pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N排放浓度符合漳州招商局经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，符合环评及其批复要求。

    - 废气监测结果

厦门市工程检测中心有限公司2017年9月12～13日两天对该项目的废气排放口进行了采样并分析，监测数据统计详见表9.2.2。

表9.2.2-1废气监测结果表

| 样品类别 | 空气和废气 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测项目 | 1#进口检测结果 | 2#进口检测结果 | 处理效率 | 出口达标情况 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 2017年9月12日 | 废气排气筒 | 25m | 硫酸雾 | 排气量（m³/h） | 1201 | 1234 | 1286 | 1240 | 1298 | 1256 | 1272 | 1275 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 11.8 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 6.21 | 6.30 | 6.24 | 6.25 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 8.06×10-3 | 7.91×10-3 | 7.94×10-3 | 7.97×10-3 | —— | —— |
|  |  |  | 氨 | 排气量（m³/h） | 1109 | 1203 | 1189 | 1167 | 1232 | 1160 | 1192 | 1195 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 7.37 | 7.47 | 7.54 | 7.46 | 3.59 | 3.71 | 3.68 | 3.66 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 8.17×10-3 | 8.99×10-3 | 8.97×10-3 | 8.71×10-3 | 4.42×10-3 | 4.30×10-3 | 4.39×10-3 | 4.37×10-3 | —— | —— |
|  |  |  | VOCs | 排气量（m³/h） | 1212 | 1189 | 1226 | 1209 | 1232 | 1192 | 1389 | 1278 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 5.26 | 5.47 | 5.22 | 5.32 | 4.62 | 4.37 | 4.55 | 4.51 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 6.38×10-3 | 6.50×10-3 | 6.40×10-3 | 6.43×10-3 | 5.69×10-3 | 5.21×10-3 | 6.32×10-3 | 5.76×10-3 | —— | —— |
| 备注 | 1.上述数据来源于“XJJG/环境检测/（2017）第626号”检测报告。 2.项目三根管道最终汇总在一根总排口进行排放，处理效率为三根进口排放速率之和与一根出口排放速率进行计算。 |

表9.2.2-1废气监测结果表（续）

| 样品类别 | 空气和废气 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测项目 | 3#进口检测结果 | 4#出口检测结果 | 处理效率 | 出口达标情况 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 2017年9月12日 | 废气排气筒 | 25m | 硫酸雾 | 排气量（m³/h） | 1078 | 1132 | 1112 | 1107 | 3301 | 3270 | 3198 | 3256 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 4.97 | 4.85 | 4.82 | 4.88 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.36×10-3 | 5.49×10-3 | 5.36×10-3 | 5.40×10-3 | 3.30×10-3 | 3.92×10-3 | 4.80×10-3 | 3.91×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 排气量（m³/h） | 1089 | 1123 | 1178 | 1130 | 3348 | 3296 | 3368 | 3311 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 3.64 | 3.59 | 3.48 | 3.57 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.96×10-3 | 4.03×10-3 | 4.10×10-3 | 4.03×10-3 | 1.81×10-3 | 1.65×10-3 | 1.95×10-3 | 1.79×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 排气量（m³/h） | 1164 | 1154 | 1204 | 1174 | 3398 | 3432 | 3362 | 3397 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 4.39 | 4.54 | 4.52 | 4.48 | 1.42 | 1.38 | 1.48 | 1.43 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.11×10-3 | 5.24×10-3 | 5.44×10-3 | 5.26×10-3 | 4.83×10-3 | 4.74×10-3 | 4.98×10-3 | 4.86×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | —— | —— | —— | —— | —— | 4121 | 3090 | 2317 | —— | —— | 达标 |
| 备注 | 1.上述数据来源于“XJJG/环境检测/（2017）第626号”检测报告。 2.项目三根管道最终汇总在一根总排口进行排放，处理效率为三根进口排放速率之和与一根出口排放速率进行计算。 3.进口总排放效率=1#进口排放速率+2#进口排放速率+3#进口排放速率 处理效率=[进口总排放效率-出口排放效率]/进口总排放效率×100% 则硫酸雾处理效率=86.7%；氨处理效率=89.5%；VOCs处理效率=72.1%。 |

表9.2.2-1废气监测结果表

| 样品类别 | 空气和废气 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测项目 | 1#进口检测结果 | 2#进口检测结果 | 处理效率 | 出口达标情况 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 2017年9月13日 | 废气排气筒 | 25m | 硫酸雾 | 排气量（m³/h） | 1243 | 1215 | 1198 | 1219 | 1181 | 1232 | 1298 | 1237 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 13.2 | 13.7 | 14.5 | 13.8 | 6.59 | 6.82 | 6.84 | 6.75 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 7.78×10-3 | 8.40×10-3 | 8.88×10-3 | 8.35×10-3 | —— | —— |
|  |  |  | 氨 | 排气量（m³/h） | 1432 | 1401 | 1478 | 1437 | 1498 | 1401 | 1468 | 1456 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 7.68 | 7.80 | 7.80 | 7.76 | 3.80 | 3.88 | 3.78 | 3.82 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 5.69×10-3 | 5.44×10-3 | 5.55×10-3 | 5.56×10-3 | —— | —— |
|  |  |  | VOCs | 排气量（m³/h） | 1382 | 1248 | 1268 | 1299 | 1308 | 1198 | 1212 | 1239 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 5.33 | 5.47 | 5.36 | 5.39 | 4.57 | 4.38 | 4.51 | 4.49 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.37×10-3 | 6.83×10-3 | 6.80×10-3 | 7.00×10-3 | 5.98×10-3 | 5.25×10-3 | 5.47×10-3 | 5.56×10-3 | —— | —— |
| 备注 | 1.上述数据来源于“XJJG/环境检测/（2017）第626号”检测报告。 2.项目三根管道最终汇总在一根总排口进行排放，处理效率为三根进口排放速率之和与一根出口排放速率进行计算。 |

表9.2.2-1废气监测结果表（续）

| 样品类别 | 空气和废气 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测项目 | 3#进口检测结果 | 4#出口检测结果 | 处理效率 | 出口达标情况 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 2017年9月13日 | 废气排气筒 | 25m | 硫酸雾 | 排气量（m³/h） | 1098 | 1139 | 1190 | 1142 | 3238 | 3259 | 3301 | 3266 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 4.81 | 4.92 | 4.94 | 4.89 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.28×10-3 | 5.60×10-3 | 5.88×10-3 | 5.58×10-3 | 4.21×10-3 | 3.58×10-3 | 4.95×10-3 | 4.25×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 排气量（m³/h） | 1392 | 1380 | 1318 | 1363 | 3601 | 3698 | 3591 | 3630 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 3.66 | 3.61 | 3.77 | 3.68 | 0.57 | 0.66 | 0.51 | 0.58 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.09×10-3 | 4.98×10-3 | 4.97×10-3 | 5.02×10-3 | 2.05×10-3 | 2.44×10-3 | 1.83×10-3 | 2.11×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 排气量（m³/h） | 1332 | 1182 | 1228 | 1247 | 3578 | 3608 | 3592 | 3593 | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m³） | 4.50 | 4.36 | 4.47 | 4.44 | 1.54 | 1.58 | 1.44 | 1.52 | —— | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.99×10-3 | 5.15×10-3 | 5.49×10-3 | 5.54×10-3 | 5.51×10-3 | 5.70×10-3 | 5.17×10-3 | 5.46×10-3 | —— | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | —— | —— | —— | —— | —— | 1783 | 2317 | 3090 | —— | —— | 达标 |
| 备注 | 1.上述数据来源于“XJJG/环境检测/（2017）第626号”检测报告。 2.项目三根管道最终汇总在一根总排口进行排放，处理效率为三根进口排放速率之和与一根出口排放速率进行计算。 3.进口总排放效率=1#进口排放速率+2#进口排放速率+3#进口排放速率 处理效率=[进口总排放效率-出口排放效率]/进口总排放效率×100% 则硫酸雾处理效率=86.3%；氨处理效率=90.2%；VOCs处理效率=70.2%。 |

表9.2.2-2锅炉废气监测结果

| 样品类别 | 空气和废气 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测项目 | 监测结果 | 是否达标 |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |
| 2017年9月12日 | 锅炉废气排气筒出口 | 28 | 标干流量（m³/h) | 1789 | 1730 | 1861 | 1793 | —— |
|  |  |  | 含氧量（%） | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | —— |
|  |  |  | 烟尘 | 排放浓度（mg/m³） | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | —— |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 6.08×10-3 | 6.75×10-3 | 6.70×10-3 | 6.45×10-3 | —— |
|  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m³） | 15L | 15L | 15L | 15L | 达标 |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m³） | 127 | 130 | 129 | 129 | —— |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | 124 | 128 | 126 | 126 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.227 | 0.225 | 0.240 | 0.231 | —— |
|  |  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度（级） | ＜1 | 达标 |
| 2017年9月13日 | 锅炉废气排气筒出口 | 28 | 标干流量（m³/h) | 1983 | 1999 | 1980 | 1987 | —— |
|  |  |  | 含氧量（%） | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | —— |
|  |  |  | 烟尘 | 排放浓度（mg/m³） | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | —— |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.14×10-3 | 6.40×10-3 | 6.93×10-3 | 6.76×10-3 | —— |
|  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m³） | 15L | 15L | 15L | 15L | 达标 |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m³） | 132 | 131 | 130 | 131 | —— |
|  |  |  |  | 折算浓度（mg/m³） | 128 | 127 | 126 | 127 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.262 | 0.262 | 0.257 | 0.260 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度（级） | ＜1 | 达标 |

验收监测期间内，工况符合要求。根据表9.2.2-1，项目生产车间有3根高度为25m排气筒， VOCs排放浓度符合DB 12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中VOCs的排放限值；氨及臭气浓度排放符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》限值要求；硫酸雾排放浓度符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准。根据表9.2.2-2，项目建设有1根高度为28m锅炉废气排气筒，项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》排放限值要求，符合环评及其批复要求。

    - 噪声监测结果

厦门市工程检测中心有限公司2017年9月12～13日两天对该项目的厂界四周噪声进行测试并分析，监测数据统计详见表9.2.3。

表9.2.3厂界噪声监测结果汇总

| 样品类别 | 噪声（厂界噪声） |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2017年9月12日 | 天气情况 | 晴 | 风速（m/s） | 1.4 |
| 监测点位 | 监测起始时间 | 主要声源 | 监测结果Leq[dB(A)] |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 实际值 | 是否达标 |
| ▲1# | 厂界北侧 | 9:36 | 空调外机 | 58.6 | 54.1 | 57 | 达标 |
|  |  | 22:26 |  | 51.2 | 47.1 | 49 | 达标 |
| ▲2# | 厂界东侧 | 9:43 | 风机 | 59.7 | 52.6 | 59 | 达标 |
|  |  | 22:32 |  | 54.3 | 49.0 | 52 | 达标 |
| ▲3# | 厂界南侧 | 9:49 | 锅炉房 | 60.1 | 53.2 | 59 | 达标 |
|  |  | 22:39 |  | 52.1 | 48.4 | 50 | 达标 |
| ▲4# | 厂界西侧 | 9:55 | 风机 | 58.1 | 52.9 | 56 | 达标 |
|  |  | 22:48 |  | 53.2 | 48.8 | 51 | 达标 |

表9.2.3厂界噪声监测结果汇总（续）

| 样品类别 | 噪声（厂界噪声） |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2017年9月13日 | 天气情况 | 晴 | 风速（m/s） | 1.4 |
| 监测点位 | 监测起始时间 | 主要声源 | 监测结果Leq[dB(A)] |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 实际值 | 是否达标 |
| ▲1# | 厂界北侧 | 14:20 | 空调外机 | 59.3 | 54.0 | 57 | 达标 |
|  |  | 23:00 |  | 52.1 | 48.0 | 50 | 达标 |
| ▲2# | 厂界东侧 | 14:24 | 风机 | 60.4 | 52.3 | 59 | 达标 |
|  |  | 23:06 |  | 53.3 | 49.1 | 51 | 达标 |
| ▲3# | 厂界南侧 | 14:32 | 锅炉房 | 59.9 | 53.5 | 59 | 达标 |
|  |  | 23:13 |  | 53.1 | 49.1 | 51 | 达标 |
| ▲4# | 厂界西侧 | 14:38 | 风机 | 58.2 | 53.3 | 56 | 达标 |
|  |  | 23:19 |  | 52.2 | 48.1 | 50 | 达标 |
| 备注 | 监测结果依据HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》进行修约。 数据来自XJJG/环境检测/（2017）第626号检测报告。 |

验收监测期间内，工况符合要求。根据表9.2.3，项目厂界四周噪声排放符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目对周边噪声影响较小。

  - 污染物排放总量控制

《建设项目环境保护管理条例》第三条规定：“建设生产污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”

根据漳州市环境保护局2016年11月1日文件（漳环审[2016]23号）《关于福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸减水剂项目变更环境影响报告书的批复》，本项目废水排入开发区污水处理厂，不设总量控制指标”。

- 清洁生产

清洁生产是实现循环经济的主要方式之一，它是以节约能源和资源、减少原材料消耗、降低污染物排放量为目标，以科学管理、技术进步为手段，目的是提高污染防治效果，降低污染防治费用，消除或减小工业生产对人类健康和环境的影响。清洁生产是一种全新的发展战略，是一种连续不断实施的战略，也是工业污染防治的最佳模式，其核心是从源头抓起，以预防为主，对生产进行全过程控制。本项目生产实践证明，在采用新工艺、新设备的基础上，通过加强企业管理，实施成本控制法，落实成本控制指标责任制，合理使用能源，控制蒸汽质量和均匀度。防止蒸汽过量；要避免设备的跑、冒、滴、漏，节约水资源可以大幅度降低原料及燃料的耗用量。本项目的主要节能措施有以下几方面：

物流节能：总体布局和车间工艺布置，根据生产工艺特点，物流顺畅，减少运输距离，降低输送能耗。通过专用计量设备控制生产过程的物料平衡，通过计量仪表随时计量各工段所耗的水、电、汽指标。项目原料仓库位于生产车间西侧15m处，半成品及成品储罐位于车间南侧10m处，距离较短，减少运输距离，降低输送能耗；项目生产投料过程中液体均采用计量设备控制，定期检查管道的密闭性，减少能源的损耗。

工艺节能：项目生产全过程为自动化，提高了生产效率，可节省电能、水和蒸汽用量。

所有传热设备及管道，在施工上采取保温措施，以减少热能的损失。高压开关站、供配电室，靠近用电负荷中心，减少馈电线路的损耗，照明设计选用高光效能节能灯具。

水泵、风机、电机等通用设备均选用国家推荐的节能型产品。

项目生产过程各岗位均建立完善的操作管理制度并严格执行，定期检查设备完好、管道密闭性等，以减少生产过程不必要的损失；对原辅材料、燃料消耗进行定额管理制度。

羧酸系减水剂均在密闭反应釜中完成，通过提供蒸汽能及时地控制生产温度，提高了产品的质量，减少了热量损失，消除了由于泄露而带来的劳动安全，工业卫生，环境保护，防火等一系列问题。

羧酸系减水剂生产过程为自动化生产，能减少不必要的失误，减少不合格产品的产生。

本项目生产过程需要添加原料水，这些水直接进入产品中，生产过程不直接产生废水。本项目排放的废水有离子交换树脂再生废水、冲洗地面和检修清洗产生的废水、试验室试验产生的废水、冷却循环废水、检测完地面清洗废水、高位槽清洗废水、碱喷淋塔更换废水、锅炉更换废水、初期雨水以及职工的生活污水等，废水经污水处理站处理达污水处理厂进水水质要求后排入开发区污水管网纳入漳州招商局经济技术开发区污水处理厂深度处理；生产过程的物耗仅为反应釜加热过程挥发的少量原料废气损耗，废气经冷凝后大部分回流于反应釜中，只有少部分经碱喷淋塔吸收后排放，排放量很少。项目采用先进的设备，运行过程噪声强度低，且已采用隔声、减振的方式减少噪声对环境的影响；生产过程几乎不产生固废，不合格产品部分回用，部分由绿洲环保处理。

本项目建立完善的清洁生产制度。由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及到公司各个部门，因此公司应成立清洁生产领导小组负责组织措施。由厂长任组长，各副厂长任副组长，生产部长、车间主任及环保科长作为成员，并按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员，形成厂-部门-班组三级清洁生产网络，广泛宣传并严格岗位培训。为了明确各部门工作职责，公司应结合环境管理和生产管理的要求，由环保科制定《环境保护管理考核制度》，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，单位产品物料损耗少、污染物排放少的车间给予经济奖励，真正调动车间污染预防和清洁生产的积极性。

- 环境管理检查

  - 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

建设单位能按照《建设项目环境保护条例》中的有关规定，较好的执行环境管理制度和“三同时”制度，基本能按照环评报告书及批复要求做好废水、废气、固废及噪声等环保设施的建设，落实环保设施投资概算。

  - 项目建设的环保设施实际完成及运行情况

- 项目完成污水处理站建设，确保了项目废水达标排放。

- 项目完成了废气收集及建设废气处理设施，确保了项目废气能达标排放。

- 项目落实危险废物暂存处，各种危险废物基本能按环评要求分类收集贮存及签订危险废物处置合同，危险废物能得到妥善的处理。

- 落实了隔声屏障，及其他减震降噪措施。

- 项目制定了应急预案并通过专家评审及备案。

- 园区绿化进行情况较好，绿化率约29%。

  - 环境保护档案管理情况

福建科之杰新材料有限公司环保档案较为齐全，环保档案包括以下内容：

- 环评档案，《福建科之杰新材料有限公司迁建项目环境影响报告书》。

- 环保设施档案，包括废水处理设施规程设计方案，施工图及合同。

- 环保设施操作规程档案，包括废水处理系统流程图、废水处理操作规程、废气处理系统流程图及操作规程等。

- 环保设施运行管理档案，包括污水处理站运行记录等。

- 环境保护管理规则制度档案，包括环境保护管理制度、环境保护应急预案等。

- 环境监测报告。

- 固体废物档案，包括危险废物转移台账，危险废物处置合同等。

  - 环境保护规章制度的建立及其执行情况

建设单位建立了《福建科之杰新材料有限公司环境保护管理制度》、《福建科之杰新材料有限公司环保应急预案》、《危险废物仓库管理制度》《污水处理站规章制度》、《福建科之杰新材料有限公司污水处理工艺流程图》、并得到了较好的执行。

  - 环境保护人员配置情况

建设单位设置了环保科，负责厂内环保设施的管理和维护。主管副经理全面负责环保工作。负责定期开展污染物监测，观察设施的运行情况。环保科制定《环境保护管理考核制度》，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，单位产品物料损耗少、污染物排放少的车间给予经济奖励，真正调动车间污染预防和清洁生产的积极性。

  - 危险废物处置情况

建设单位按环评报告书要求建设了危险废物暂存处（1#仓库西侧73m2），危险废物分类堆放、统一收集后，暂存于危险废物暂存处，并记录台账。建设单位与福建绿洲固体废物处置有限公司签订危废处理协议，产生的危废均由福建绿洲固体废物处置有限公司安全处置，并建立管理台账。

  - 建设期间和试生产阶段是否发生了扰民、投诉或污染事故

建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故。

  - 公众参与调查情况

项目的开发建设会对周围的自然环境和社会环境会产生一些影响，直接或间接影响邻近区域公众的利益。在建设项目环境影响评价过程中进行的公众参与是环评单位与公众之间进行双向交流的重要手段之一，能有效地让公众了解建设项目的内容，充分了解公众的看法和意见，从中掌握公众对项目工程所持的态度和观点，使该建设项目可能引起的重大环境问题在环境影响评价中得到重视，有利于环境影响评价工作的进行，同时起到公众监督的作用。因此，实施公众参与可提高环境影响评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环境保护意识，共同维护当地环境状况，有利于改善和提高人们的生活环境质量。

为了解本项目受影响区域公众的意见、要求和建议，了解项目对社会的影响，进一步改进和完善本项目的环境保护工作，厦门市工程检测中心有限公司于2017年9月22～23日对福建科之杰新材料有限公司周边群众进行走访调查，共计走访调查50人（其中有3家周边企业参与问卷调查，47名个体参与问卷调查），发出公众参与调查表50份，收回有效调查表50份。通过对收回的公众参与调查表的统计，公众参与调查统计结果详见表11.8。

表11.8项目公众参与调查统计结果

| 您是否了解项目建设的情况 | 选项 | 了解 | 一般了解 | 没听过 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 46 | 4 | 0 | / |
|  | 比例（%） | 92 | 8 | 0 | / |
| 对建设项目您最关心的是（可多选） | 选项 | 经济效益 | 环境影响 | 生态恢复 | / |
|  | 人数 | 0 | 41 | 10 | / |
|  | 比例（%） | 0 | 82 | 20 | / |
| 项目的建设对您的生活影响 | 选项 | 有利 | 不利 | 无影响 | / |
|  | 人数 | 46 | 0 | 4 | / |
|  | 比例（%） | 92 | 0 | 8 | / |
| 您对该项目环境保护状况有何评价 | 选项 | 很好 | 较好 | 较差 | 差 |
|  | 人数 | 40 | 10 | 0 | 0 |
|  | 比例（%） | 80 | 20 | 0 | 0 |
| 您是否支持该项目进行竣工环保验收 | 选项 | 支持 | 不支持 | 无所谓 | / |
|  | 人数 | 47 | 0 | 3 | / |
|  | 比例（%） | 94 | 0 | 6 | / |

从本次调查结果可见，所有参与调查的人员均对本项目有一定的了解，最关心环境影响占82%，有20%的人员关心生态；92%人员认为本项目对自身生活有利；所有参与人员认为本项目环保状况较好，94%参与人员支持本项目进行竣工环保验收，其余人员对本项目验收持无所谓态度，无人反对本项目验收。从随机进行的公众参与调查结果可以侧面反应建设单位所采取的环保措施是行之有效的，项目对当地经济的推动还是起到一定作用的。

- 环境风险影响调查分析

  - 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中“关于物质危险性标准” 和《危险化学品名录》进行项目环境风险源识别，本项目涉及到硫酸、甲基丙烯酸、对苯二酚、过硫酸铵、液碱、过氧化氢、硫代乙醇酸、丙烯酸及轻柴油等危化品。本项目的主要环境风险源主要为液体仓库区（甲基丙烯酸、丙烯酸、硫酸）等危化品，柴油储罐罐区，车间反应釜生产装置区，锅炉房。项目环境危险源分布图详见下图。

图12.1环境危险源分布图

  - 环境风险及其防治措施

生产车间、危化品品仓库、锅炉房、固废仓库、柴油储罐区、半成品储罐区、成品储罐区和氢氧化钠储罐均属于危险源，潜在的主要危险为火灾危险、物料泄漏危险，一旦发生意外事故将造成人员、财产损失及环境污染，针对以上危险源，公司采取了相应的安全防范措施：

（1）日常监控

①设置了视频监控系统，对现场设备、人员活动进行实时、有效的视频监视、传输、显示和记录，并具有追溯功能，以便及时发现事故，及时处理，将对周边环境的影响降至最低。

②生产车间和部门负责人每日对主要设备、管道、三废处理等设施进行检查，以免发生原辅材料泄漏、设备故障等事故造成对环境污染。记录每月报送生产部办公室，并由办公室保存。

③原辅材料、产品、废物的储存、堆放场所等地点设置有明显警示标识，并定期巡查，每班巡查一次，主要巡查内容为各储存、堆放场所是否规范堆放、分开设置等，并做好了记录。

④将一般原材料与危险化学品分开储存，液体原材料与固体原材料分开储存，各原材料存放区域符合防雨、防晒、防渗、防盗，并做了标识，液体原材料设置有导流沟、溢流槽等措施，并派专人监管专人巡查。

⑤定期对生产设施设备进行检修和按计划维护保养，并由专人制定设备的维护保养计划、检修计划，安排人员按期实施维护保护和设备检修。

⑥各关键岗位设有设备操作规程、应急处置措施标识牌、危险化学品安全技术说明书等安全警示标识牌。

⑦车间外墙设有“严禁烟火、安全生产”警示标识，车间、仓库等个区域内设有禁烟禁火等标识。

（2）检查周期

各部门级车间的环境安全检查，由车间（部门）负责人组织，每月一次。

班组的环境安全检查由班组长负责组织，每周一次。

公司级、综合性、重要节假日前的环境安全检查，由公司办公室负责组织，每季度一次。

（3）准备工作

为了能够快速准确的应对和处置突发环境事件，做如下应急准备工作：①组建应急小组，定期组织应急演练。

②将应急预案列为公司日常管理文件，全面落实本应急预案相关要求，公司各部门及各应急小组将应急预案的教育和训练列入计划，并按计划实施。

③加强个人防护用品和应急物资管理，训练员工熟练使用，掌握各种自救互救方法。

④保证通讯系统畅通，相关领导及应急办公室保证24小时通信畅通。

    - 柴油泄漏事件风险防范措施

- 最大容积为20 m3 ，罐区通过搭建雨棚实现雨污分流，储罐周围设有长11.5m，宽7.5m，高1m，容积为86.25 m3的围堰；

- 配备相应品种和数量的消防器材，并定期检查是否有损坏或备用不足；

- 定期对柴油储罐进行巡查，发现泄漏问题及时解决，并做好记录；

- 对于柴油的运输，由持有资质的单位和个人，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间，装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定标志，包装标志牢固、正确；

- 定期对管理及操作人员进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。

    - 氢氧化钠泄漏事件风险防范措施

- 最大储罐容积为30 m3 ，储罐周围设有长11.4m，宽5.9m，高1m，容积为61.36 m3的围堰；

- 配备相应品种和数量的消防器材，并定期检查是否有损坏或备用不足；

- 定期对氢氧化钠储罐进行巡查，发现泄漏问题及时解决，并做好记录；

- 对于氢氧化钠的运输，由持有资质的单位和个人，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间；

- 定期对管理及操作人员进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。

    - 硫酸泄漏事件风险防范措施

- 硫酸储存于危化品仓库8号门里的一个仓库内，仓库窗户采用不锈钢防护网，四周设有导流沟，中间位置设有长0.5m,宽0.5m，高0.5m，容积为0.125的收集池；

- 仓库门采用防火门，采用双人双管；

- 配备相应品种和数量的消防器材，并定期检查是否有损坏或备用不足；

- 定期对硫酸仓库进行巡查，发现泄漏问题及时解决，并做好记录；

- 定期对管理及操作人员进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。

    - 其他危险化学品泄漏事件风险防范措施

- 危险化学品仓库设置有导流沟和收集池，危险化学品仓库地面、收集池等均做防渗防腐措施；

- 建立危险化学品管理台账；

- 配备相应品种和数量的消防器材，并定期检查是否有损坏或备用不足；

- 定期对危险化学品仓库进行巡查，发现泄漏问题及时解决，并做好记录；

- 对于危险化学品的运输，由持有资质的单位和个人，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间，装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定标志，包装标志牢固、正确；

- 定期对危险化学品管理及使用人员进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。

    - 废气超标排放事件风险防范措施

- 废气设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；

- 定期对废气处理设施进行巡检，发现问题及时解决，并做好巡检记录，如：PH值是否显示、是否发生泄漏、风机是否正常运行等，发现问题及时解决，并做好巡检记录；

- 定期委托监测经废气处理设施处理后的废气排放浓度，保证达标排放；

- 储备一定的备用设备和配件，如风机、管道阀门等；

- 定期检查通风管道，避免无组织排放，保证废气高空排放；

- 对废气处理设施管理及使用人员加强环保宣传教育，并进行专业技能培训。

    - 废水超标排放事件风险防范措施

- 要求废水设施的相关操作人员严格按照操作规程进行操作；

- 定期对废水处理设施进行巡检，发现问题及时解决，并做好巡检记录，

- 定期委托监测经废水处理设施处理后的废水排放浓度，保证达标排放；

- 储备一定的备用设备和配件，如水泵等；

- 对废水处理设施管理及使用人员加强环保宣传教育，并进行专业技能培训。

    - 危险废物泄漏事件风险防范措施

公司的危险废物仓库设于危化品仓库8号门内，主要包括污泥、废包装桶和废包装袋等。

- 配备相应品种和数量的消防器材，并定期检查是否有损坏或备用不足；

- 定期对危险废物暂存地进行巡查，发现泄漏问题及时解决；

    - 火灾（可能引起次生环境污染）事件的风险防范措施

- 厂区储罐设有远传液位计、管道远程自动切断措施、视频监控系统等监控措施，以及相应的基础应急消防设施；

- 设有应急水池（容积300m3），设有独立的消防水池。消防水采用独立稳高压消防供水系统，生产区和储存区均设置干粉灭火器和消防栓；

- 分类、整齐放置化学原料，单独存放于阴凉干燥的场所，避免乱堆乱放，并设置明显的化学品名称及标志，仓库应设置醒目的安全标志和警示标志；

- 定期对厂房、仓库、储罐区的电路进行检查，及时更换维修老化电路；

- 定期对员工进行消防知识的培训，建立严格的消防安全规章制度；

- 出现打雷、闪电等极端天气时，派专人对厂房、仓库、储罐区进行值班巡逻。

建设单位通过采取以上风险防范措施，将环境风险危害降到了最低，对周边环境影响有限。

- 验收结论与建议

  - 验收结论

福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目的建设执行了国家环境保护“三同时”的要求，各环保设施运行正常，内部制定了健全的环保管理制度和应急预案。

验收监测期间厂区正常生产，运行工况符合验收监测要求，无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关的规定进行，验收监测结果可以反映实际情况。

    - 废水验收监测结论

该项目废水经自建的1套“物化+生化”污水处理站处理后，总排放口废水的各项指标均达到漳州招商局经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，最终纳入招商局漳州开发区污水处理厂深度处理，废水验收达到环评及其批复要求。

    - 废气验收监测结论

项目产生的废气主要来源于生产车间生产过程中产生废气及燃油锅炉产生的锅炉废气。项目废气通过3套喷淋塔废气处理系统处理后，VOCs排放浓度符合DB 12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中VOCs的排放限值；氨及臭气浓度排放符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》限值要求；硫酸雾排放浓度符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准。项目建设有1根高度为28m锅炉废气排气筒，项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》排放限值要求，符合环评及其批复要求。生产过程中产生挥发的气体经空气对流扩散后，对周边环境空气影响较小，未对无组织废气进行监测。

    - 噪声验收监测结论

项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，达到环评及其批复要求。

    - 固体废物处置情况调查结论

本项目产生的固体废弃物主要为一般固废、生活垃圾和污水处理站产生的污泥等危险废物。厂内专门建设固废堆放场，并在厂区各个区域设置分类垃圾回收桶，将固废进行分类收集处理，定期进行处置。生活垃圾由专人收集后，最终由环卫部门处理。项目建设有1间面积为76m2的危废储存间。危险废物集中收集后委托福建绿洲固体废物处置有限公司定期处理，项目固废能得到妥善的处理，对环境影响较小，符合环评及其批复要求。

    - 环境管理监测结论

根据调查，该项目设立了环保管理制度，设有环保科负责环保现场管理，安排专人对环保设施进行维护，建立一套完整的规章制度。

    - 公众参与调查结论

通过对回收的公众参与调查表统计，参与人员对该项目持赞同意见，同意对该项目进行环保验收。

    - 环境风险调查结论

经调查，本项目针对可能发生的环境风险采取了相应的防范措施，并制定了环境风险应急预案，已落实具体应急措施及负责人员，做到防范于未然。

    - 验收综合结论

福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目，与工程配套的环保设施均按环评设计及环评批复要求建设并同时投入试运行。根据现场监测，各项污染因子的监测数据均达标，项目基本达到环评、环评批复及相关环境管理要求，基本符合建设项目“三同时”环保验收条件，环境管理检查、公众参与调查与环境风险调查符合验收要求，建议项目通过环保验收。

  - 建议

- 加强对环保设施的管理，确保环保设施运行正常，各污染物稳定达标排放；

- 定期委托有资质第三方检测公司进行环保监测，确保环保设施有效运行；

- 加强危险废物的管理，并及时更新废物转移台账；

- 加强生产设施的管理及合理安排生产时间，确实做好环境风险管控，减小对周边环境的影响。

  - 项目“三同时”验收登记表                           建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：福建科之杰新材料有限公司                                       填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 福建科之杰新材料有限公司年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 建设地点 | 漳州招商局经济技术开发区汤洋工业园汀江路3号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 化工 | 建设性质 | □新 建 □改扩建 █迁建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 5万吨/年 | 建设项目开工日期 | 2009年1月 | 实际生产能力 | 2.5万吨/年 | 投入试运行日期 | 2010年8月 |
|  | 投资总概算（万元） | 17691 | 环保投资总概算（万元） | 494.8 | 所占比例（%） | 2.80% |
|  | 环评审批部门 | 漳州市环境保护局 | 批准文号 | 漳环审[2016]23号 | 批准时间 | 2016年11月11日 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 厦门圣炜业环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 厦门圣炜业环保科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 厦门市工程检测中心有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 17691 | 实际环保投资（万元） | 200 | 所占比例（%） | 1.13 |
|  | 废水治理（万元） | 60 | 废气治理（万元） | 50 | 噪声治理（万元） | 10 | 固废治理（万元） | 30 | 绿化及生态（万元） | 20 | 其它（万元） | 40 |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | 7200h/a |
| 建设单位 | 福建科之杰新材料有限公司 | 邮政编码 | 364300 | 联系电话 | 13959022817 | 环评单位 | 山西农昌蓝天环境科技有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排 放浓度 (2) | 本期工程允许排 放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  | 0.46904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 90 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  | 0.278 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | 1360.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 7.5 | 200 | 0.102 |  | 0.102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  | 3.4 | 30 | 0.0463 |  | 0.0463 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 128 | 250 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 废气 |  | 2347.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 1.3 | 45 | 0.0305 |  | 0.0305 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 1.48 | 80 | 0.0347 |  | 0.0347 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

产品添加水

方案1：1906.5

方案2：5709

方案3：1360

方案4: 5599.5

市政供水 (20525.5t/a)

进入产品14575

14575

损耗100

800

700

冷却循环水

18.45

损耗2.05

20.5

交换树脂再生用水

损耗40

日常地面清洗用水

360

400

160

144

损耗16

检修清洗用水

检测及试验用水

进入样品中或蒸发

220

1200

1080

损耗120

试验室清洗用水

损耗3.6

36

高位槽清洗用水

32.4

180

损耗18

酸碱喷淋塔更换废水

162

180

损耗1620

1800

锅炉用水

750

生活用水

损耗150

600

化粪池

厂区内污水站

384

384

4690.4

分批次处理

初期雨水

地下水池

漳州招商局经济技术开发区污水处理厂

生产废水

污泥浓缩池

污泥

滤

液

防腐泵

调节池

干泥外运

生物接触氧化池

风机

水解酸化池

初沉池

芬顿试剂

芬顿反应

集水井

空气

NaOH

板框压滤机

清水池

空气

污泥

空气

标准排放口

二沉池

配水池

空气

达标排放

图4.1项目废水处理工艺流程图

4楼废气

引风机3

喷淋塔3

达标排放

3楼废气

引风机2

喷淋塔2

2楼废气

引风机1

喷淋塔1

NaOH溶液

NaOH溶液

NaOH溶液

排气筒

引风机4

图4.2废气处理工艺流程图

▲1#

项目所在地

车间

★1#

5#◎

3#◎

4#◎

2#◎

1#◎

图例

▲-厂界噪声监测点位

◎-有组织废气监测点位

★-水和废水监测点位

★2#

4#▲

锅炉房

道 路

车间

空地

道 路

车间

邻厂

3#▲

▲2#