采购招标文件

标的名称：计量秤

招   标   人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

编制日期：2018年05月28日

投标邀请书

：

浙江百和混凝土外加剂有限公司现决定对项目的  计量秤  进行公开招标，现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

- 对投标人的要求：

- 具有法人资格、能在国内合法销售和提供相应服务的国内外制造商或代理商；

- 成立并正常运营超过3年；（提供有效证明材料）；

- 投标文件送交的截止时间为2018年 06 月 08 日 17 时，投标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

- 设备到货地址：浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区

- 投标文件寄送地址—浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区（浙江百和混凝土外加剂有限公司）；收件人—刘晓霞；联系电话—13665890176

- 对招标物质有什么疑问请咨询联系人：李仁茂，联系电话：18159884016。

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

招标书

- 投标人须知

- 要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

投标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，投标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 招标文件组成

      - 投标邀请书；

      - 招标书。

      - 附件：投标表格格式。

- 投标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 投标文件资料清单（格式见附件2）；

- 投标人资格证明文件（营业执照）；

- 品牌代理授权书；

- 企业生产及检验所依据的国标或企标复印件（企标中应有明确的出厂检验指标参数）；

- 报价表（格式见附件3）；

- 售后服务承诺及优惠服务方法；

- 其它技术、要求等说明；

投标文件须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署,投标文件中不许有涂抹或改写。

- 投标文件的密封和标记

投标方需准备2份投标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该招标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加投标，则说明投标人完全同意本招标文件条款，否则请勿投标。

- 本次招标的开标评标采取在线答疑方式进行，投标方无需安排人员到场参加开标，保持联系人通讯畅通即可。中标通知后15个工作日内签订合同。

- 计量秤相关参数及技术要求

- 计量秤数量及相关参数技术要求见下表，表中参数仅供选型需求说明，不做为最终产品参数，报价表中相关参数应根据实际型号参数填写；

| 名称 | 安装部位 | 设备 直径 | 容积 （L) | 台面尺寸 （mm） | 储罐 重量 （kg） | 物料 重量 （kg） | 量程 范围 （kg） | 精度等级 | 需求 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台秤 | 液碱高位槽 | 1060 | 1000 | 1100*1100 | 150 | 1400 | 0-2000 | 0.3‰ | 2 |
| 平台秤 | 丙烯酸高位槽 | 1200 | 2000 | 1250*1250 | 1300 | 2000 | 0-5000 | 0.3‰ | 2 |
| 平台秤 | 助剂1高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |
| 平台秤 | 助剂2高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |
| 平台秤 | 助剂3高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |
| 平台秤 | 反应釜 | 3000 | 20000 | 3000*3000 | 8500 | 20000 | 0-40000 | 1‰ | 2 |
| 平台秤 | 液体助剂计量罐 | 820 | 500 | 800*800 | 100 | 500 | 0-800 | 100g | 3 |
| 平台秤 | 二代复配釜 | 3000 | 25000 | 3000*3000 | 4500 | 25000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |
| 平台秤 | 液体葡钠高位罐 | 1340 | 2000 | 1400*1400 | 200 | 2500 | 0-4000 | 1‰ | 1 |
| 平台秤 | 液体助剂计量罐 | 820 | 500 | 800*800 | 100 | 500 | 0-800 | 100g | 4 |
| 平台秤 | 三代复配釜 | 3000 | 25000 | 3000*3000 | 4500 | 25000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |
| 平台秤 | 液体葡钠高位罐 | 1340 | 2000 | 1400*1400 | 200 | 2500 | 0-4000 | 1‰ | 1 |
| 平台秤 | 甲醛高位槽 | 1800 | 6000 | 1800*1800 | 1100 | 6500 | 0-10000 | 1‰ | 1 |
| 平台秤 | 反应釜 | 3000 | 20000 | 3000*3000 | 8500 | 20000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |

- 技术要求：

- 传感器采用宁波柯力品牌、合金钢材质，动载，剪切梁形式；

- 台秤台面材质采用碳钢材质，报价时需注明板材厚度及加固件型号，接线盒采用不锈钢304材质；

- 显示表防爆等级为dIIBT4，防护等级为IP65，信号输出应具有为4-20mA与Pb DP通讯输出接口；

- 报价应包含台秤所需的接线盒等配件，接线电缆注明是否赠送及数量；

- 出厂技术文件和资料：

- 产品使用说明书；

- 产品合格证、产品质量证明书；

- 传感器检定证书；

- 随机附件及零部件清单；

- 报价要求

- 报价需含16%增值税、含运费,一票制结算；

- 运输方式确定后，不得更改其他方式致使运费变动；

- 报价表格式见附件3，参数可根据实际进行修改；

- 其他要求

- 所投标计量秤传感器必须是宁波柯力品牌，报价时应注明传感器型号，严禁报价型号与实际提供传感器型号不符，否则招标人有权扣罚采购款项；

- 供货期：合同生效后40天内到货；

- 付款方式

- 签订合同后，7个工作日内发包方以电汇或承兑汇票方式预付20%货款；

- 计量秤全部到买方指定地点，通过买方验收调试合格并当发包方收到合同全额增值税专票后，7个工作日内以电汇或承兑汇票方式支付至合同价的95%；

- 预留合同价的 5%作为质保金，质保期满后7个工作日内一次性付清，不计利息；

- 原则上按以上付款方式，如有更优惠的付款方式或调整请注明。

- 违约责任

- 买方与供方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况（如包括材料价格涨跌等），供方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若供方提供的产品未能通过验收或未达到承诺的质量及技术要求，则除无条件更换外，还应赔偿与所签协议等额的赔偿金；

- 若供方未能履行售后服务承诺，则每发生一次，供方应承担我方因此而采取其它措施所产生的一切费用；

若供方未能及时送货至买方指定地点，则每逾期一个日历天，按合同总价的3‰赔偿买方。

附件1

投标文件

投标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

附件2

投标文件资料清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |

附件3

计量秤报价表

| 名称 | 安装部位 | 设备 直径 | 容积 （L) | 台面尺寸 （mm） | 储罐 重量 （kg） | 物料 重量 （kg） | 量程 范围 （kg） | 精度等级 | 需求 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台秤 | 液碱高位槽 | 1060 | 1000 | 1100*1100 | 150 | 1400 | 0-2000 | 0.3‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 丙烯酸高位槽 | 1200 | 2000 | 1250*1250 | 1300 | 2000 | 0-5000 | 0.3‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 助剂1高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 助剂2高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 助剂3高位槽 | 1000 | 1500 | 1100*1100 | 1100 | 1500 | 0-4000 | 0.3‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 反应釜 | 3000 | 20000 | 3000*3000 | 8500 | 20000 | 0-40000 | 1‰ | 2 |  |  |
| 平台秤 | 液体助剂计量罐 | 820 | 500 | 800*800 | 100 | 500 | 0-800 | 100g | 3 |  |  |
| 平台秤 | 二代复配釜 | 3000 | 25000 | 3000*3000 | 4500 | 25000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 平台秤 | 液体葡钠高位罐 | 1340 | 2000 | 1400*1400 | 200 | 2500 | 0-4000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 平台秤 | 液体助剂计量罐 | 820 | 500 | 800*800 | 100 | 500 | 0-800 | 100g | 4 |  |  |
| 平台秤 | 三代复配釜 | 3000 | 25000 | 3000*3000 | 4500 | 25000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 平台秤 | 液体葡钠高位罐 | 1340 | 2000 | 1400*1400 | 200 | 2500 | 0-4000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 平台秤 | 甲醛高位槽 | 1800 | 6000 | 1800*1800 | 1100 | 6500 | 0-10000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 平台秤 | 反应釜 | 3000 | 20000 | 3000*3000 | 8500 | 20000 | 0-40000 | 1‰ | 1 |  |  |
| 合计 |  |